Машина комбинированная уборочная МД-4380

Модификации

| МД-4380-00 | Комбинированная машина (с пескоразбрасывающим, поливомоечным оборудованием, средней щеткой, передним отвалом) |
| --- | --- |
| МД-4380-02 | С пескоразбрасывающим оборудованием, средней щеткой, передним отвалом |
| МД-4380-03 | С поливомоечным оборудованием, средней щеткой, передним отвалом |

Рис. 1 – МД-4380-00

Рис. 2 – МД-4380-02

Рис. 3 – МД-4380-03

## Таблица 1 – Основные технические характеристики

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Шасси | МАЗ-438043-340 |
| Снаряженная масса, кг, не более |  |
| - пескоразбрасывающей | 6650 |
| - поливомоечной | 6500 |
| Полная масса, кг, не более | 12500 |
| Габаритные размеры, мм, не более |  |
| - длина с поливомоечным оборудованием и передним отвалом | 7900 |
| - длина с пескоразбрасывающим оборудованием и передним отвалом | 8600 |
| - ширина | 2980 |
| - высота | 3300 |
| Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс) | 16,0 (160) |
| Наличие системы оповещения об аварийной утечке жидкости из гидросистемы и автоматического отключения гидрооборудования в случае дальнейшей потери жидкости | * |
| Дорожный просвет в транспортном положении, мм, не менее |  |
| - под ворсом щетки | 80 |
| - под отвалом | 250 |
| Передний поворотный отвал |  |
| Ширина захвата рабочая, м, не менее | 2600 |
| Угол поворота в плане относительно поперечной оси машины, град | ± 30 |
| Высота убираемого слоя свежевыпавшего снега, м | 0,2 |
| Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | до 40 |
| Пескоразбрасывающее оборудование |  |
| Вместимость бункера, м3, не менее | 3,1 |
| Вместимость баков для смачивающей жидкости, л, не менее | 1200* |
| Плотность посыпки, г/м2: - ПСС - соль (увлажненная) | 10…500 5…50 |
| Шаг регулировки плотности посыпки, г/м2 - ПСС - соль (увлажненная) | Бесступенчатая регулировка |
| Регулируемая ширина посыпки, м | 2 - 12 |
| Шаг регулирования ширины посыпки, м | Бесступенчатая регулировка |
| Транспортер | Скребковый, одноцепной |
| Исполнение бункера | С антикоррозийным покрытием внутренних поверхностей* |
| Наличие тента для защиты ПГМ от осадков | * |
| Рабочая скорость при распределении, км/ч | До 50 |
| Поливомоечное оборудование |  |
| Цистерна | Стальная, эллиптического сечения с внутренними перегородками |
| Вместимость цистерны, м3 | 6 |
| Ширина мойки дорожных покрытий, м | До 8,5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | До 20 |
| Давление воды, развиваемое насосом при мойке, Мпа, не менее | 0,5…1,2** |
| Производительность водяного насоса, л /мин | 300…1200** |
| Рабочий орган | Поворотное сопло-насадок |
| Рабочая скорость при мойке дорожных покрытий, км/ч | до 20 |
| Щетка |  |
| Тип | Цилиндрическая с капроновым ворсом |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
| Диаметр вала средней щетки, мм, не более | 120 |
| Рабочая ширина, мм, не менее | 2300 |
| Рабочая ширина с зачистными плужками, мм | 2500 |
| Угол поворота в плане относительно поперечной оси машины, град | 30 |

Примечание:

- *Установка по требованию заказчика.

- **В зависимости от комплектации

- Дополнительно изделие может комплектоваться:

- системой автоматического регулирования подачи ПГМ с управлением из кабины водителя-оператора и плавной регулировкой ширины и плотности посыпки во время движения;

- комплектом бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/GPS с возможностью передачи данных о работе спецоборудования машины в диспетчерский центр;

- системой распределения жидких и комбинированных реагентов;

- высоконапорным оборудованием для мойки элементов дорожной обстановки;

- двухцепным транспортером подачи ПГМ;

- задним шкафом цистерны или пеналами для укладки мягких рукавов.

4. Дополнительное навесное оборудование:

- комбинированный отвал;

- щетка для мойки элементов пути;

- передняя агрессивная лотковая щетка.