Полуприцеп-цистерна ДС-164, ДС-164А

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
|  | ДС-164А | ДС-164 |
| Масса снаряженная, кг, не более | 7500 |
| Полная масса, кг, не более | 25500 |
| Распределение полной массы, кг, не более: |  |
| через опорное устройство | 17500 |
| через подкатную тележку | 8000 |
| Распределение полной массы в составе автопоезда, кг, не более: |  |
| через седельно-сцепное устройство тягача | 11100 |
| через подкатную тележку | 14400 |
| Габаритные размеры, м, не более: |  |
| длина | 9,0 |
| ширина | 2,5 |
| высота | 3,35 |
| Цистерна | Стальная, круглого сечения с внутренними перегородками, термоизолированная слоем стекловолокна 50 мм и облицованная стальным листом толщиной 0,8 мм |
| Вместимость цистерны, м3, не менее | 18 |
| Скорость транспортная максимальная, км/ч | 85 |
| Битумный насос | Шестеренный, подача 0,7 л/об, максимальная высота подачи 30 м | - |
| подача при частоте вращения 700об/мин, л/мин, не менее | 500 | - |
| Тип привода битумного насоса: | Гидропривод от гидросистемы тягача | - |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс) | 16,0 (160) | - |
| Время заполнения (опорожнения) цистерны своим насосом, мин, не более | 30 | - |
| Время опорожнения цистерны самотеком, мин, не более | 26 |
| Подогрев битума в цистерне | Стационарными горелками через жаровые трубы |
| число горелок, шт. | 2 |
| вид топлива | дизельное топливо |
| Расход топлива двумя горелками, (л/ч), не более | 18 |
| Вместимость топливных баков горелок (л) | 2 бака по 20 л. |
| Подача топлива к горелке | Сжатым воздухом от пневмосистемы шасси |
| Разогрев битума в коммуникации | Переносной горелкой | - |
| Скорость подогрева жидкого битума в цистерне при начальной температуре плюс 80°С, °С/ч, не менее | 10 |
| Снижение температуры битума в цистерне в течение 1 ч.: |  |
| - на стоянке | Не более 3% от перепада температур окружающего воздуха и битума |
| - при транспортировании со скоростью не более 50 км/ч | Не более 4% от перепада температур окружающего воздуха и битума |
| Обслуживающий персонал | 1 чел (водитель-оператор) |

Примечание:

- В стандартной комплектации присутствует комплект из 2-х металлорукавов наполнения (длина 3м каждый).

- Рекомендуемый тягач Камаз-54115, 65116, Урал-4320, МАЗ двухосный.

- Требования к гидрофикации тягача (под ДС-164А): гидробак объемом не менее 100 л, предохранительный клапан, наличие 3-х линий: напорная, сливная, дренажная.