Машина комбинированная уборочная М-26

| Наименование шасси | Мультикар М-26 |
| --- | --- |
| Номинальная мощность двигателя, кВт, | 66 |
| Ширина рабочей зоны, м, не менее |  |
| -отвала | 1,25-2 |
| -щетки | 1,6-1,9 |
| Рабочая скорость машины, м/с (км/ч), не более | 5,6 (20) |
| Отвал простой | Отвал с резиновым лемехом |
| высота подъема, мм, не менее | 220 |
| Щетка | цилиндрическая с капроновым ворсом |
| диаметр первоначальный, мм | 350 |
| Высота убираемого слоя свежевыпавшего сухого, рыхлого снега плотностью (0,12....0,20) г/см3, м, не более | 0,1 |
| Вместимость бункера, м3, не менее | 1,6 |
| Ширина рабочей зоны. м | 2....5 |
| Рабочая скорость машины, м/с (км/ч), не более |  |
| -при посыпке инертными материалами | 5,6 (20) |
| -при посыпке реагентами | 6,9(25) |
| Средняя плотность посыпки, г/м2 |  |
| -инертными материалами | 50....400 |
| -реагентами | 30.....100 |
| Транспортер перемещения технологического материала к разбрасывателю: |  |
| -тип | скребковый, одноцепной |
| Диаметр разбрасывающего диска, мм, не более | 500 |