Машина комбинированная уборочная МД-432-00

Модификации

| МД-432-00 | Комбинированная машина (с пескоразбрасывающим, поливомоечным оборудованием, средней щеткой, передним отвалом) |
| --- | --- |
| МД-432С | Комбинированная машина (с пескоразбрасывающим, поливомоечным оборудованием, средней щеткой, скоростным отвалом) |
| Наименование показателя | Значения |
| Шасси | Урал-4320-1951-40 (база 4555 мм) |
| Снаряженная масса, кг, не более |  |
| - комбинированной машины | 13450 |
| - пескоразбрасывающей | 12000 |
| - поливомоечной | 11535 |
| Полная масса, кг, не более |  |
| - пескоразбрасывающей | 20850 |
| - поливомоечной | 20850 |
| Габаритные размеры, мм, не более |  |
| - длина с поливомоечным оборудованием и передним простым/скоростным отвалом | 11150/12150 |
| - длина с пескоразбрасывающим оборудованием и передним простым/скоростным отвалом | 11700/12700 |
| - ширина | 2980 |
| - высота | 3000 |
| Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический |
| Дорожный просвет в транспортном положении, мм, не менее |  |
| - под ворсом щетки | 80 |
| - под отвалом | 250 |
| Передний поворотный отвал |  |
| Ширина захвата рабочая, м, не менее | 2600 |
| Пескоразбрасывающее оборудование |  |
| Вместимость бункера, м3, не менее | 7,5 |
| Регулируемая ширина посыпки, м | 2 - 12 |
| Транспортер | Скребковый, одноцепной |
| Поливомоечное оборудование |  |
| Цистерна | Стальная, эллиптического сечения с внутренними перегородками |
| Вместимость цистерны, м3 | 9 |
| Ширина мойки дорожных покрытий, м | До 8,5 |
| Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | До 20 |
| Щетка |  |
| Начальный диаметр щетки, мм, не менее | 550 |
| Рабочая ширина с зачистными плужками, мм | 2500 |