Автогудронатор ИС-6, АГ-6,5; АГ-4,5

(быстросъемное оборудование гудронатора)

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| Базовый автомобиль-самосвал | Камаз-65115 (см. Примечание) |
| Время установки оборудования на базовый автомобиль, мин | 15 |
| Масса оборудования автогудронатора, кг | 3000 |
| Цистерна | Стальная, чемоданного сечения с внутренней перегородкой, термоизолированная слоем стекловолокна 50 мм и облицованная стальным листом толщиной 0,8 мм |
| Номинальная вместимость цистерны, м3, не менее | 6,0 |
| Тип привода рабочего оборудования | Гидравлический |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см2) | 16,0 (160) |
| Битумный насос | Шестеренный, подача 1,4 л/об, максимальная высота подачи 30 м |
| Подогрев битума в цистерне | Стационарной горелкой через жаровую трубу |
| Вид топлива | Дизельное |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Расход топлива горелкой, л/ч, не более | 9 |
| Вместимость топливного бака горелки, л | 20 |
| Подача топлива к горелке | Сжатым воздухом от пневмосистемы базового шасси |
| Разогрев битума в коммуникации | Переносной горелкой |
| Скорость подогрева жидкого битума в цистерне при начальной температуре плюс 80°С, °С/ч, не менее | 10 |
| Снижение температуры битума в цистерне в течение 1 ч.: |  |
| - на стоянке | Не более 3% от перепада температур окружающего воздуха и битума |
| - при транспортировании со скоростью не более 50 км/ч | Не более 4% от перепада температур окружающего воздуха и битума |
| Вместимость бака для промывки битумной коммуникации, л | 40 |
| Розлив битума | Распределителем циркуляционного типа с запорными соплами |
| Число форсунок, шт | 21 (25 по отдельному заказу) |
| Максимальная ширина розлива, м | 4,0 (4,8 по отдельному заказу) |
| Изменение ширины розлива | Кратное 0,19 м |
| Удельная норма розлива, л/кв. м | 0,3...2,5 |
| Изменение нормы розлива | Бесступенчатое |

Примечание:

- Для установки оборудования гудронатора необходима доработка базового самосвала: замена гидробака на бак большей вместимости, прокладка гидролиний с быстроразъемными соединениями, доработка электрооборудования.

- Возможна установка оборудования на самосвалы Камаз-55111, Камаз-6520, МАЗ-551605.